中国国际展览中心（新馆）

室外临时设施防风提示

简述：

--   新国展四周空旷，无高大建筑物遮挡，故在多风季节室外瞬间风力极大，易造成室外临时设施破坏、甚至倒塌，为了保证人员财产安全，故特此提示。

有关施工单位在设计、施工、维护、拆除等环节必须遵守国家及地方相关规定和标准，同时遵守《中国国际展览中心（新馆）展览施工管理规定》。

气象记录参考：

北京市气象台2009年强风天气记录：平原地区平均风力可达6至7级，瞬间最大风力可达8至9级，部分监测站点最强阵风逼近10级。

内容：

- 布展前图纸审核、备案：

由于在大风季节室外气候条件恶劣并且不具备准确预知性，故室外展台应该比室内展台具有更好的稳定性及材料安全性。

室外展台的施工单位须提供展台细部结构图及结点详图，加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章及结构审核报告。室外展台及室外主办设施图纸中必须明确注明材料规格及加固方式，要具备防风处理措施。

室外展台限高4.5米。

- 施工单位注意事项：

布展期间，施工单位每天均需有专人在现场监督室外临时设施的搭建、安装、防风措施设置等情况。

开展期间，施工单位每天均需有专人查询、记录天气预报，遇到大风警示预报的情况，须在第二天展商观众入场前对室外临时设施完成结构安全检查，结构已经损坏的，须立即对展台进行拆除、并清运出场。

- 主场单位注意事项：

主场单位须配置室外临时设施专项负责人，负责施工管理及紧急情况处理，如遇大风天气，须加大检查力度，增加检查次数，并在下午5点向展馆运营部提交当天的检查记录作为备案。

主场单位应事先提交室外公共设施防风设计说明及对室外展台的安全管理方案，并以公司名义书面签订施工管理安全责任书。

主场单位应在施工现场准备安全隔离设施，一旦发生安全事故，立刻疏散人群，并在周围设置安全区。